## Slide 1: UART6 - RS232 실습
2026.01.20

## Slide 2: Project 생성
STM32CubeMX 실행 후 "ACCESS TO MCU SELECTOR” 선택

## Slide 3: Project 생성
STM32F407ZET6 선택 후 "Start Project” 클릭

## Slide 4: Project 생성
HSE(25MHz) 핀 설정 – 회로도 참조
HSE : PH0-OSC_IN, PH1-OSC_OUT

## Slide 5: Project 생성
USART1핀 설정 – 회로도 참조
UART1 : PA9-USART1_TXD, PA10-USART1_RXD

## Slide 6: Project 생성
USART6핀 설정 – 회로도 참조
USART6 : PC6-USART6_TXD, PC7-USART6_RXD

## Slide 7: Project 생성
PE5-GPIO OUTPUT 설정
PE5 output 값이 1인 경우 UART6가 RS232로 동작함.

## Slide 8: Project 생성
PE5-GPIO OUTPUT 설정

## Slide 9: Project 생성
System Core -> RCC에서 HSE 활성화 -> Crystal/Ceramic Resonator 선택

## Slide 10: Project 생성
Connectivity -> USART1 -> Asynchronous 선택

## Slide 11: Project 생성
Connectivity -> USART6 -> Asynchronous 선택
NVIC Settings->USART6 global interrupt->Enabled 클릭

## Slide 12: Project 생성
System Core -> GPIO -> PE5 -> PGIO output level ->High 선택

## Slide 13: Project 생성
Clock Configuration 클릭 -> Yes 클릭

## Slide 14: Project 생성
Project Manager에서 Project Name 기입, IDE를 STM32CubeIDE로 선택 후 GENERATE CODE 클릭

## Slide 15: Project 생성
Open Project 클릭하여 STM32CubeIDE 실행, workspace는 CubeMX와 다른 폴더로 지정

## Slide 16: BIN 파일 생성 설정
STM32CubeProgrammer로 시리얼 다운로드하기 위해서는 BIN파일이 필요.
Project -> Properties 클릭

## Slide 17: BIN 파일 생성 설정
C/C++ Build -> Settings -> Tool Settings -> MCU/MPU Post build outputs => Convert to binary file(-O binary) 클릭.

## Slide 18: Code 수정
UART1으로 로그를 내 보내기 위해 아래 코드 추가 : core/src/main.c
/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN 0 */
#define hUART huart1
int _write( int32_t file , uint8_t *ptr , int32_t len )
{
/* Implement your write code here, this is used by puts and printf for example */
for ( int16_t i = 0 ; i < len ; ++i )
{
HAL_UART_Transmit( &hUART, ptr++, 1, 100);
}
return len;
}
/* USER CODE END 0 */
/**
* @brief The application entry point.
* @retval int
*/
int main(void)
{

## Slide 19: Code 수정
UART6에서 data 수신시 Interrupt 콜백 호출하도록 설정
/* USER CODE BEGIN 2 */
printf("UART6 - RS232 test\r\n");
HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_IT(&huart6, RxData, 30);
/* USER CODE END 2 */
콜백 함수에서 RxData 저장 후 Interrupt 콜백 호출 다시 설정
void HAL_UARTEx_RxEventCallback(UART_HandleTypeDef *huart, uint16_t Size)
{
indx = Size;
memset(RxData_buf, 0x00, sizeof(RxData_buf));
memcpy(RxData_buf, RxData, indx);
HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_IT(huart, RxData, 30);
}

## Slide 20: Code 수정
수신 데이터를 UART1 터미널에 프린트 후 UART6로 data를 송신함.
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
{
if(indx)
{
printf("%s\r\n", (char *)RxData_buf);
indx = 0;
sprintf((char *)tx_test, "Test chars %d\r\n", count++);
HAL_UART_Transmit(&huart6, tx_test, strlen((char *)tx_test), 0xFFFF);
}
/* USER CODE END WHILE */

## Slide 21: Build
아래 버튼 클릭하여 Build

## Slide 22: Build 결과물
빌드 결과물 이름은 [프로젝트 이름].bin이다.

## Slide 23: BIN 다운로드
UART1과 연결되어 있는 터미널(Teraterm) 종료.
Mango-M32F4를 다운로드 모드로 설정하고 SW3 리셋 키를 누른다.
UART1
5V/2A 어댑터
Boot Switch
D/L ON
Reset Key

## Slide 24: BIN 다운로드
STM32CubeProgrammer를 실행한다.

## Slide 25: BIN 다운로드
빌드된 BIN 파일을 열어서 다운로드한다.

## Slide 26: 실행결과
STM32CubeProgrammer의 COM Port를 연결해제하고 터미널(Teraterm)을 실행한다.
Mango-M32F4를 실행모드로 설정하고 SW3 리셋 키를 누른다.

## Slide 27: 테스트 환경
3핀 케이블을 J19로 연결하고 CM U2S CP232로 PC로 연결한다.
UART6에 해당하는 시리얼 터미널을 오픈한다.

## Slide 28: 실행결과
UART6 터미널(COM11)에서 입력 시 UART1 터미널(COM6)에 표시가 되며 UART6 터미널(COM11)에도 메시지가 표시되는지 확인한다.