## Slide 1: CAN(Controller Area Network) 테스트
CRZ Technology

## Slide 2: Mango-M32F2 CAN 테스트

## Slide 3: CAN pinmap
CAN – PD0, PD1

## Slide 4: Pinout view
PD0-CAN1_RX, PD1-CAN1_TX 선택.

## Slide 5: CAN 설정
“Connectivity“ 클릭, “CAN1” 클릭.
“Baud Rate“ - “500000”, “Operating Mode“ – “Normal Mode".

## Slide 6: CAN 설정
“GPIO“ 클릭, “CAN” 클릭.
“CAN_RX“ - “Pull-up” 설정.

## Slide 7: CAN 설정
“Connectivity“ 클릭, “CAN1” 클릭.
“CAN1 RX0 interrupt” - “Enabled”

## Slide 8: CAN 점퍼 설정
CAN_RX – JP2 2-3 점퍼연결
CAN_TX – JP3 2-3 점퍼연결

## Slide 9: CX_CAN – CAN Transceiver
CAN 동작 시 CAN Transceiver 필요.
종단 저항 120옴 – JP300 점퍼 연결
2핀 케이블을 CON301에 접속하여 2개의 CX_CAN을 서로 연결.
8핀 케이블을 이용, Mango-M32F2(CON7)와 CX_CAN(CON31) 연결.

## Slide 10: CAN 테스트
CAN TX – KEY1 / KEY2를 누를 때 CAN 메시지 전송.
CAN RX – CAN 메시지 수신 시 LED1 / LED2 / LED3 토글.
TX / RX 메시지를 시리얼 터미널에 디스플레이.

## Slide 11: CAN TX
송신 메시지의 ID를 0x446으로 설정

## Slide 12: CAN TX
KEY1 / KEY2가 눌리면 CAN 메시지를 송신.

## Slide 13: CAN RX
수신 메시지 ID를 0x446으로 필터 설정.

## Slide 14: CAN RX
RX callback을 활성화 하고 callback 함수에서 메시지를 수신.

## Slide 15: CAN RX
Main loop에서 수신 메시지 프린트.

## Slide 16: Test 결과 확인
CAN 송신 / 수신 메시지 프린트 확인.