## Slide 1: 통신 프로토콜
2026.01.22

## Slide 2: UART
범용 비동기식 수신 송신
Universal Asynchronous Receive Transmit
Start / Stop bit 기반
Data bits – 전송 데이터
Synchronization bits – 패킷의 시작과 끝
Parity bits – 데이터 손실 검출
Baud rate – 1bit가 유지되는 시간

## Slide 3: UART
UART 통신 시퀀스
RX 라인에 Pull-Up 저항 연결 필요

## Slide 4: UART
결선 방법

## Slide 5: RS232
NRZL(Non Return to Zero Level)
◑ 음의 전압(negative voltage)은 1로 표현
◑ 양의 전압(positive voltage)은 0로 표현

## Slide 6: RS232
NRZL 방식의 Encoding: 1 (-15V), 0 (+15V)
MCU TTL 레벨(0V ~ 5V)에서 RS232 레벨로 변환하는 레벨 컨버터 필요

## Slide 7: RS232

## Slide 8: RS232
핀 배열

## Slide 9: RS485
차동 신호, 장거리 통신 가능

## Slide 10: RS485
Half-Duplex – enable 신호 필요
1 -> TX, 0 -> RX
Transceiver 필요함.

## Slide 11: I2C
Inter Integrated Circuit
2-wire 통신 (SCL, SDA)
Master-Slave 구조
7bit 주소
Pull-up 저항 필요

## Slide 12: I2C

## Slide 13: I2C

## Slide 14: I2C

## Slide 15: I2C
통신 다이어그램

## Slide 16: CAN
Controller Area Network
자동차/산업용 네트워크
차동신호(CANH/CANL)
ID 기반 메시지 통신
Arbitration : 낮은 ID가 우선

## Slide 17: CAN
J12 점퍼 연결 필요 – 120옴 종단 저항

## Slide 18: CAN
Medium Access Control Frame

## Slide 19: CAN
메시지 프레임

## Slide 20: CAN
CAN 버스 로직

## Slide 21: USB 개요
Universal Serial Bus
호스트와 주변기기를 연결하는 범용 직렬 인터페이스
데이터 전송 + 전원 공급을 동시에 지원
Hot Plug & Plug and Play 지원

## Slide 22: USB 회로도

## Slide 23: USB 주요 특징
Host 중심 구조 (PC/SoC가 Host)
Point-to-Point + Hub 구조
장치 자동 인식 (Enumeration)
표준화된 클래스 지원 (HID, MSC 등)

## Slide 24: USB 시스템 구조
Host: USB 제어 주체 (PC, AP)
Device: 주변기기 (키보드, 마우스, 저장장치)
Hub: 포트 확장 장치
Endpoint: 실제 데이터 전송 단위

## Slide 25: USB Transfer Type
Control Transfer: 설정 및 제어 (Enumeration)
Bulk Transfer: 대용량 데이터 (USB 저장장치)
Interrupt Transfer: 짧고 빠른 데이터 (키보드, 마우스)
Isochronous Transfer: 실시간 데이터 (오디오, 비디오)

## Slide 26: USB 속도 등급
Low Speed: 1.5 Mbps (마우스, 키보드)
Full Speed: 12 Mbps (일반 장치)
High Speed: 480 Mbps (USB 2.0)
SuperSpeed: 5 Gbps 이상 (USB 3.x)

## Slide 27: USB 버전
USB 1.1: Low / Full Speed
USB 2.0: High Speed (480 Mbps)
USB 3.0 / 3.1 / 3.2: SuperSpeed
USB4: Thunderbolt 기반 고속 전송

## Slide 28: USB 커넥터 타입
Type-A: Host 측 커넥터
Type-B: Device 측 커넥터
Micro-USB / Mini-USB
Type-C: 양면 삽입, 고속/고전력 지원

## Slide 29: USB Enumeration
Device 연결 감지 (D+/D-)
Reset 및 Default Address 할당
Descriptor 요청 (Device, Configuration)
Driver 로드 및 장치 사용 가능

## Slide 30: USB Class
HID: 키보드, 마우스
MSC: USB 메모리, 외장하드
CDC: USB 시리얼
Audio / Video Class

## Slide 31: Ethernet 개요
IEEE 802.3 표준 기반 유선 네트워크 기술
LAN(Local Area Network)의 핵심 기술
패킷 기반 데이터 통신 방식
높은 신뢰성과 확장성

## Slide 32: Ethernet 기본 특징
MAC 주소 기반 통신
Full-Duplex / Half-Duplex 지원
CSMA/CD (초기 Half-Duplex 환경)
현재는 스위치 기반 Full-Duplex 구조

## Slide 33: Ethernet 시스템 구조
MAC (Media Access Control)
PHY (Physical Layer)
MII/RMII/RGMII 인터페이스
RJ45 커넥터 및 트랜스포머

## Slide 34: Ethernet 회로도

## Slide 35: Ethernet 프레임 구조
Preamble / SFD
Destination MAC / Source MAC
Type/Length
Payload (46~1500 Bytes)
FCS (CRC)

## Slide 36: Ethernet Phy Interface
MII: 10/100 Mbps, 4bit 데이터, 25MHz
RMII: 10/100 Mbps, 핀 수 감소-2bit, 50MHz
RGMII: 1 Gbps, DDR 방식, 4bit, 125MHz
SGMII / XGMII: 고속 인터페이스

## Slide 37: Ethernet MII

## Slide 38: Ethernet MDIO/MDC
MAC ↔ PHY 제어 인터페이스
PHY 레지스터 읽기/쓰기
링크 상태 및 속도 확인
IEEE 802.3 표준 정의

## Slide 39: SD 메모리 개요
Secure Digital Memory Card
플래시 기반 비휘발성 저장장치
소형·저전력·대용량 저장 매체
카메라, 임베디드, 모바일 기기에서 사용

## Slide 40: SD 카드 종류
SD: 최대 2GB
SDHC: 4GB ~ 32GB
SDXC: 64GB ~ 2TB
SDUC: 최대 128TB (차세대)

## Slide 41: SD 카드 폼팩터
SD 카드 (표준)
miniSD (단종)
microSD (가장 널리 사용)
어댑터를 통한 호환 가능

## Slide 42: SD 인터페이스 모드
SD Mode (1-bit / 4-bit)
Clock, CMD, DAT[0:3] 사용
SDCARD_DETECT 핀 필요

## Slide 43: SD 핀 구성
CLK: 클럭 입력
CMD: 명령 및 응답
DAT0~DAT3: 데이터 라인
VDD / VSS: 전원 및 GND

## Slide 44: SD 초기화
CMD0: Idle 상태 진입
CMD8: 전압 및 카드 타입 확인
ACMD41: 카드 Ready 대기
CMD2/3: CID/RCA 획득
초기 클락 : 400KHz 이하
초기 폭 : 1-bit 모드, DAT0 만 이용함.
ACMD6 : 4-bit 모드 전환, DAT0 ~ DAT3 이용
클락 전환 : 24MHz 이상

## Slide 45: SD 데이터 전송
Block 단위 전송 (512 Bytes)
CMD17: Single Block Read
CMD24: Single Block Write
DMA 사용 시 성능 향상

## Slide 46: SD 데이터 전송
Block 단위 전송 (512 Bytes)
CMD17: Single Block Read
CMD24: Single Block Write
DMA 사용 시 성능 향상

## Slide 47: SD 속도 등급
Speed Class: C2 / C4 / C6 / C10
UHS Speed Class: U1 / U3
Video Speed Class: V30 / V60 / V90

## Slide 48: SD 파일시스템
FAT16: SD
FAT32: SDHC
exFAT: SDXC

## Slide 49: SRAM 회로도
IS61WV51216xLL

## Slide 50: SRAM 블락 다이어그램

## Slide 51: SRAM 핀

## Slide 52: SRAM Read Cycle

## Slide 53: SRAM Write Cycle