## Slide 1: Flash Write 방법
CRZ Technology

## Slide 2: Mango-M32F2 Flash Write 방법

## Slide 3: Boot Select Switch(BOOT0)
BOOT1은 0으로 고정됨.
BOOT0에 따라 2가지 모드 지원.
  0 : Main Flash Memory, 사용자가 Flash Memory에 Write한 프로그램 수행
  1 : System Memory, UART 이용 Flash Memory 다운로드 용도

## Slide 4: Boot Select Switch(SW2)
SW2를 위로 올리면 Normal Boot Mode로 동작
SW2를 아래로 내리면 Download Mode로 동작
UART3에 3핀 Serial Cable을 연결하여 Download 진행

## Slide 5: Flash Loader
“Flash Loader Demonstrator“ 실행

## Slide 6: Flash Loader
Port Name에서 UART3이 연결되어 있는 COM PORT를 선택하고 Next 클릭

## Slide 7: Flash Loader
Next 클릭

## Slide 8: Flash Loader
Select target에서 STM32F2_1024K 선택하고 Next 클릭.

## Slide 9: Flash Loader
Download to device 클릭 후 Browse 버튼 클릭.

## Slide 10: Flash Loader
빌드된 hex file 선택 후 Next 클릭.

## Slide 11: Flash Loader

## Slide 12: Flash Loader

## Slide 13: Flash Loader
전원 OFF 후 SW2를 위로 올림
3핀 Serial Cable을 UART1에 연결
전원 ON 후 동작 검증