## Slide 1: UART3 테스트
CRZ Technology

## Slide 2: Mango-M32F2 UART3 테스트

## Slide 3: STM32CubeIDE 프로젝트 생성
Project Name으로 “uart3_prj” 입력 후 “Finish” 클릭.

## Slide 4: UART3 pinmap
UART3 – PC10 / PC11

## Slide 5: Pinout view
PC10 – USART3_TX, PC11 – USART3_RX 선택.

## Slide 6: UART3 설정
“Connectivity“ 클릭, “USART3” 클릭.

## Slide 7: UART3 설정
“Mode“, “Asynchronous” 클릭.

## Slide 8: UART3 Test Project
“Save All“클릭, Code Generation.

## Slide 9: UART3 Test Project
core/src/main.c 편집
  printf() – UART3, overwrite _write() function
    /* Private user code ---------------------------------------------------------*/
    /* USER CODE BEGIN 0 */
    #define hUART huart3
    int _write( int32_t file , uint8_t *ptr , int32_t len )
    {
    /* Implement your write code here, this is used by puts and printf for example */
    for ( int16_t i = 0 ; i < len ; ++i )
    {
    HAL_UART_Transmit( &hUART, ptr++, 1, 100);
    }
    return len;
    }
    /* USER CODE END 0 */
    /* USER CODE BEGIN 2 */
    int count = 0;
    printf(“UART3 test\r\n");
    /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
  {
  printf("count=%d\r\n", count++);
  HAL_Delay(1000);
  /* USER CODE END WHILE */
  /* USER CODE BEGIN 3 */
  }
  /* USER CODE END 3 */

## Slide 10: Test 결과 확인
3핀 serial cable을 UART3에 연결하고 Flash Loader로 다운로드.
3핀 serial cable을 UART3에 연결하고 결과 확인.